## Slide 1
まず初めに
git clone -b AbyssEye-Neo https://github.com/Gashu884/AbyssEye.git
今後、更新の反映を円滑に行うことができるように新しいAbyssEyeをGithubからダウンロードしていただきます。
Docker環境下のデスクトップディレクトリ下のターミナルで以下のコマンドを実行してください
ダウンロードのために、共同編集の許可を付与したいのでGithubのアカウントを持っていましたら
メールアドレス・名前を教えてください。持っていない場合はお手数ですが、登録をお願いします。
許可が付与されましたら
新しくAbyssEyeディレクトリが作成されますので、内包されているREADME.mdを読みながらセットアップを行なっていただけると幸いです。
ご不明な点があれば何でもお聞きください。
よろしくお願いいたします。
Githubのページ

## Slide 2
①
②
③
④
Home
正しくbackendとfrontendを立ち上げられますと上の画面になります。
①データベース
②モデル選択
③再学習
④Swagger
の４つの項目が出てきますので順番に説明します。
日本語・英語変換
ナイトモード
Backendの稼働状況

## Slide 3
①データベース
まずプロジェクトの作成を行います。
保存：
プロジェクト全体をZipファイルとして保存し③再学習にアップロードすることができます（作成中）

## Slide 4
①データベース：プロジェクト
開くとリアルタイムエンジンとアップロードの２種類の画像取得が選択できます。
・リアルタイムエンジン：サンプルのライブ観察
・アップロード：サンプル撮影画像のオンデマンド観察
用途によって使い分けます。

## Slide 5
①データベース：リアルタイムエンジン
①まずCellsensから画像が転送されるフォルダのパスを入力します。
②パワーシェル(Windows),ターミナル（Mac)用の起動ファイルをダウンロードします。
③起動ファイルを実行します。
（詳しくは内包されているAbyssEye_manual.txtの [6. リアルタイムエンジンの使い方]を参照）
画像が転送されるフォルダ内で
起動ファイルを実行
①
③
②

## Slide 6
①データベース：リアルタイムエンジン
画像が転送されるとROI抽出&推論が自動的に行われます。
①顕微鏡を見ながら推論の修正を行います。
(Manual label, 手動ROI追加）
②画像の保存を行います。
③次に転送された画像が表示されます。
厚みのあるサンプルには
Z軸を動かして同視野画像ファイルとして保存する
Manual labelを変更できる
ROIを追加できる

## Slide 7
同ページを下にスクロールすると各ROI画像がリスト化されています。
Manual labelと同じ操作を視覚的にわかりやすく行うことができます。
①データベース：リアルタイムエンジン

## Slide 8
リアルタイムエンジンで保存した画像は下部の画像リストに追加されます。
アップロードした画像もここに追加されますので、この場からDeepscanで推論の修正が可能です。
ROI抽出&推論を行うことにより、セルカウントボタンが現れ、全視野中の細胞数を集計することができます。
①データベース：セルカウント
画像の保存と種別(アップロード・リアルタイム）の確認ができる

## Slide 9
各画像のROI推論の結果から細胞数をカウントします。Class1については下部のROIを参考に目視で細胞カウントを行い、集計します。
①データベース：セルカウント
CSV,PDFファイルでの出力が可能

## Slide 10
①データベース：補足（同視野フォルダリスト）
画像フォルダの下部に同視野フォルダリストもあります。
Tenengradを指標にフォルダ中の全画像中のフォーカス値が最も高いピクセル達をマージし、画像を作成します。
（機能としてはありますが、サンプルとしては使えるかはわからないので他の方法を考えています。）

## Slide 11
②モデルの選択
使いたいモデルをアップロード、選択することができます。

## Slide 12
アクセスする前にパスワードが
要求されます
パスワードのヒントは
高知OOOO研究所です。（大文字）
③再学習（作成中）
現在試作段階です。
観察を実施したプロジェクト、アップロードしたプロジェクトを再学習に適応させます。

## Slide 13
④Swagger
Backend APIをリスト化したものです。ここで行なってほしいことは、AbyssEyeの更新です。
下にスクロールするとgit/pullの項目があるので、開いてExecuteを押すことで、開発者の変更を反映できます。
更新のお願いがない時でも定期的に実施していただけたら幸いです。